Технические характеристики КВр-0,35-95

| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,35 (0,3) |
| --- | --- |
| Вид сжигаемого топлива | Уголь |
| Расход расчетного угля, кг/ч | 65 |
| Температура воды на входе в котел, (С | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, (С | 95 |
| Расчетный КПД, % | 81 |
| Давление воды на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,6 |
| Расход воды через котел, м3 /ч | 12 |
| Гидравлическое сопротивление, Мпа (кг/см2), не более | 0,04(0,4) |
| Водяной объем котла, м3 | 0,36 |
| Разряжение в топочной камере, Па | 30-50 |
| Сопротивление газового тракта котла, Па | 168 |
| Поверхность нагрева в котле, м2 | 17,11 |
| Объем топочной камеры, м3 | 1,13 |
| Температура уходящих газов, (С, не более | 220 |
| Масса котла, кг не более | 1450 |
| Объем уходящих газов, м3/ч | 1090 |
| Объем воздуха необходимого для горения, м3/ч | 650 |

Комплект поставки КВр-0,35-95

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Блок котла в легкой изоляции | шт. | 1 |
| Рама котла стальная | шт. | 1 |
| Затвор дисковый Ду-80 | шт. | 2 |
| Кран шаровый Ду20 | шт. | 9 |
| Кран трехходовой 11б18бк, Ду-15, Ру-10 | шт. | 2 |
| Манометр МП3-У, Ру-10 | шт. | 2 |
| Термометр в оправе ТТЖ-М 0-150 | шт. | 2 |
| Клапан предохранительный, Ду40 | шт. | 1 |
| Вентилятор ВЦ14-46 №2(1,5х3000) | шт. | 1 |
| Дымосос Д-3,5/1500 | шт. | 1 |
| Воздуховод L=100 мм | шт. | 1 |
| Техническая эксплуатационная документация | комплект | 1 |